Universität Augsburg, Bewegungs- und Trainingswissenschaft

Dipl. Sportwiss. Claudia Augste

Tel.: 0821 / 598 - 28 23, Email:Claudia.Augste@sport.uni-augsburg.de

WS 99/00	Biomechanisches Praktikum, Mi., 16.15-17.45

___________________________________________________________________

Inhaltliche Struktur

1 Einführung

1.1 Definition der Biomechanik des Sports

1.2 Teilgebiete der Biomechanik des Sports

1.3 Biomechanische Merkmale

1.3.1 Überblick

1.3.2 Translation - Rotation

1.3.3 Beispiele

2 Biomechanische Mess- und Auswerteverfahren

2.1 Grundlagen des Messens

2.1.1 Grundbegriffe des Messens

2.1.2 Gütekriterien

2.1.3 Auswahl der zu messenden Variablen

2.2 Anthropometrie

2.2.1 Grundlagen

2.2.2 Körpermodelle

2.2.3 Markieren von Versuchspersonen

2.2.4 Körperschwerpunkt (KSP)

2.3 Elektromyografie

2.3.1 Grundlagen

2.3.2 Funktionsweise

2.3.3 Messapparatur

2.3.4 Auswertung

2.3.5 Anwendungsbeispiele

2.4 Kinemetrie

2.4.1 Grundlagen

2.4.2 Zeitmessung mit Lichtschranken

2.4.3 Videometrie

2.5 Dynamometrie

2.6 Computergestützte Auswerteverfahren

3 Weitere Aspekte biomechanischer Messungen

3.1 Die Modellmethode

3.2 Vergleich zwischen Bewegungssehen und biomechanischer Messung

# Einführung

## Definition der Biomechanik des Sports

Gegenstandsbereich:				sportliche Bewegung

Aufgabenbereich:				Beschreibung und Erklärung

methodologischer Lösungsansatz:	Methoden und Gesetzmäßigkeiten der Mechanik

 Biomechanik des Sports:

"wissenschaftliche Disziplin, die die sportliche Bewegung (Gegenstandsbereich) unter Verwendung von Begriffen, Methoden und Gesetzmäßigkeiten der Mechanik (methodologischer Lösungsansatz) beschreibt und erklärt (Aufgabenbereich)".

(Ballreich/Baumann 1988, 2)

 biomechanics:

„area of study wherein the knowledge and methods of mechanics are applied to the structure and function of the living human system“

(Kreighbaum/Barthels 1985, 2)

## Teilgebiete der Biomechanik des Sports

Spektrum von Untersuchungszielen der Biomechanik des Sports

(Ballreich/Baumann 1988, 13)

Aufgabenbereiche der Biomechanik des Sports

- Beschreibung und Erklärung sportlicher Bewegungsabläufe

- Technikanalyse und Technikoptimierung (z.B. durch Modellierung und Simulation)

- Identifikation biomechanischer Einflußgrößen der Sportbewegungen

Bezeichnung:

H2	Flughöhe

v0z	vertikale Abfluggeschwindigkeit

vAn	Anlaufgeschwindigkeit (momentane 	Geschwindigkeit des KSP zu Beginn des Absprungs)

vx	Reduktion der Horizontalgeschwindigkeit des KSP 	während des Absprungs

pz	vertikaler Beschleunigungskraftstoß während des 	Absprungs

m	Gesamtmasse des Springers

mittleres Gelenkmoment des i-ten Gelenks

ti	Dauer desi-ten Moments während der 	Absprungsstreckung

z	Quotient aus vertikalem Brems- und 	Beschleunigungskraftstoß

sz	vertikaler Beschleunigungsweg (des KSP) während 	des Absrpungs

	Linie: vollständige Beschreibung einer Zielgröße 	durch ihre Einflußgrößen

---	Linie: unvollständige Beschreibung einer Zielgröße 	durch ihre Einflußgrößen

(Ballreich/Baumann 1988, 25)

- Gewichtung biomechanischer Einflußgrößen der Sportbewegungen

- Aufstellung biomechanischer Normwerte, Gesetze und Prinzipien

- Analyse und Entwicklung von Technik- und Konditionsübungen im Hinblick auf ihre Effizienz für die Entwicklung der sportmotorischen Leistung

- Mechanische Belastungs- und Beanspruchungsanalysen: Aktiver und passiver Bewegungsapparat bei Sportbewegungen

(nach Willimczik, 1989)

## Biomechanische Merkmale

### Überblick

(Preiß 1988, 55)

### Translation - Rotation

Translation:	geradlinig fortschreitende Bewegung

Rotation:		Drehung von allen Punkten eines festen Körpers um eine Drehachse

Translation und Rotation (nach Hochmuth 1982, 17)

| Gebiet der | Translation | Rotation |
| --- | --- | --- |
| Mechanik | Bezeichnung | Symbol/ Formel | Einheit | Bezeichnung | Symbol/ Formel | Einheit |
| Zeit | Zeit | t | [s] Sekunden |  |  |  |
|  | Frequenz | f | [1/s] |  |  |  |
| Kinematik | Länge | s | [m] | Winkel |  | [°] Grad, [rad] Radiant |
|  | Geschwindigkeit |  | [m/s] Meter/ Sekunde | Winkelge-schwindigkeit |  | [°/s] Grad/ Sekunde, [rad/s] Radiant/ Sekunde |
|  | Beschleunigung |  | [m/s²] Meter/ Sekunde² | Winkel-beschleunigung |  | [°/s²] Grad/ Sekunde², [rad/s²] Radiant/ Sekunde² |
| Dynamik | Masse | m | [kg] Kilogramm | Massenträg-heitsmoment | I | [kgm²] Kilogramm* Meter² |
|  | Kraft |  | [N], [kgm/s²] Newton | Drehmoment |  | [Nm] Newton*Meter |
|  | Impuls |  | [Ns] Newton* Sekunde | Drehimpuls |  | [Nms] Newton* Meter*Sekunde |
|  | Kraftstoß |  | [Ns] Newton* Sekunde | Drehmoment-stoß |  | [Nms] Newton* Meter*Sekunde |
|  | Druck |  | [N/m²] Newton/ Meter² |  |  |  |
|  | Arbeit |  | [Nm] Newton*Meter | Dreharbeit |  | [Nm] Newton*Meter |
|  | kinetische Energie |  | [Nm], [J] Newton* Meter, Joule | Rotations-energie |  | [Nm] Newton*Meter |
|  | potentielle Energie |  | [Nm], [J] Newton* Meter, Joule |  |  |  |
|  | Deformations-energie |  | [Nm], [J] Newton* Meter, Joule |  |  |  |
|  | Leistung |  | [Nm/s],[W] Newton*Meter/Sekunde, Watt | Drehleistung |  | [Nm/s] Newton*Meter /Sekunde |

### Beispiele

Biokinematische Merkmale

| Geschwindigkeit v [m/s] | durchschnittliche Werte [m/s] |
| --- | --- |
| Abfluggeschwindigkeit vertikal beim Hochsprung (H = 2,15m) | 5 |
| Anlaufgeschwindigkeit zum Handstützüberschlag am Pferd | 7,5 |
| Abfluggeschwindigkeit beim Weitsprung (W = 8m) | 9,5 |
| Abwurfgeschwindigkeit beim Speerwurf (W = 70m) | 27 |

(modifiziert nach Preiß 1988, 60)

| Winkel | durchschnittlicher Wert [°] [rad] |
| --- | --- |
| Neigung der Rumpfachse bei Beginn des Speer-Abwurfes | -26 | -0,45 |  |
| Abflugwinkel beim Kugelstoßen (W = 20m) | 37 | 0,65 |  |
| minimaler Kniegelenkwinkel des Stoßbeines beim Kugelstoßen | 90 | 1,57 |  |

(nach Preiß 1988, 63)

Biodynamische Merkmale

Ausgewählte Merkmale von Masse, Kraft, Impuls und Kraftstoß

| Masse m [kg] | durchschnittlicher Wert [kg] |
| --- | --- |
| Kugelmasse (Männer) | 7,257 |
| durchschnittliche Körpermasse einer Stichprobe von 100 Turnern | 61,78,4 |
| Hantelmasse (Olympiasieg 1984 Schwergewicht Zweikampf Stoßen und Reißen) | 412,5 |
| Kraft F [F] | durchschnittlicher Wert [N] |
| Maximalkraft beim Weitsprung – Absprung (m = 100kg, W = 7,50m) | 12000 |
| Maximalkraft an einem Ring bei der Riesenfelge (m = 60kg) | 2500 |
| Impuls p [kg m/s] | durchschnittlicher Wert [kg m/s] |
| Abflugimpuls der Männerkugel (W = 22m) | 100 |
| Absprungimpuls eines Weitspringers (m = 100kg, W = 8m) | 950 |
| Kraftstoß p [Ns] | durchschnittlicher Wert [Ns] |
| Horizontaler Kraftstoß beim Weitsprung – Absprung (Beschleunigungskraftstoß – Bremskraftstoß W = 7,5m, m = 90kg) | 100 |
| Vertikaler Kraftstoß beim Weitsprung - Absprung (W = 7,5m, M = 90kg) | 300 |

(modifiziert nach Preiß 1988, 65 – 69)

Beispiel zur Bestimmung der Sprunghöhe:

1.	Bestimmung der Masse:		921,63N : 9,81m/s2 = 93,95kg

Bestimmung von :		232,07Ns : 93,95kg = 2,47m/s

- Bestimmung von :

(247 m/s)2 : (2x9,81 m/s2) = 	6,1009m²/s2 : 19,62 m/s2  0,31m

# Biomechanische Mess- und Auswerteverfahren

## Grundlagen des Messens

### Grundbegriffe des Messens

Messen:	das ins Verhältnis setzen einer physikalischen Größe mit einer als Einheit gewählten Größe gleicher Art

Meßgröße:	interessierende Größe (z.B. Wurfweite)

Meßwert:	Produkt aus gemessenem Zahlenwert und gewählter Einheit (z.B. 45 Meter)

Meßergebnis:	Meßwert (bei direkter Messung) oder berechnet über bekannte Zusammenhänge aus einem bzw. mehreren Meßwerten (indirekte Messung; z.B. mittlere Geschwindigkeit)

Meßeinrichtung:	Geräte und Hilfsmittel, die zur Bestimmung des Meßwerts einer Meßgröße erforderlich sind

- Meßgrößenwandler: formt die Eingangsgröße in eine ihr zugeordneten Ausgangsgröße um, die von der Eingangsgröße physikalisch verschieden ist

- Meßwertwandler: formt die Eingangsgröße in eine Ausgangsgröße physikalisch gleicher Art um, verändert dabei aber den Meßbereich (z.B. Verstärker)

- Anzeige- bzw. Registriergeräte: fortlaufende Anzeige und/oder dauerhafte Speicherung der Meßwerte

analoge Messung:	kontinuierliche Aufnahme der Meßgröße

digitale Messung:	diskontinuierliche Aufnahme der Meßgröße, Anzeige in Ziffern

(nach Ballreich/Baumann 1988, 76f)

### Gütekriterien

- Meßfehler

- Grad der Rückwirkung (im Sinne einer Verfälschung wirkender Einfluß auf das Meßobjekt durch die Messung), z.B. Gewicht der Messapparatur, psychischer Einfluss der Laborsituation auf den Probanden

- Informationszeitpunkt, z.B. Möglichkeit der Schnell- bzw. Sofortinformation

- Möglichkeit der Fernmessung

- Personeller und materieller Aufwand

(nach Ballreich/Baumann 1988, 77ff)

### Auswahl der zu messenden Variablen

Biomechanische Einflussgrößen:	biokinematische und biodynamische Merkmale, deren Variation eine Kovariation der sportmotorischen Leistungshöhe bedingt.

Auswahl abhängig vom Zweck der Untersuchung (Beschreibung des Leistungszustands, Technikoptimierung, Wissensvermittlung, etc.)

- „Schrotschussmethode“:	Auswahl einer möglichst umfassenden und detaillierten Menge potentieller Einflussgrößen (z.B. als „erster Versuch“); anschließend Varianzanalyse oder Faktorenanalyse zur Bestimmung der Einflusshöhe der einzelnen Variablen aufgrund der intra- bzw. interindividuellen Variation

- Theoriebasierte Methode:	Auswahl von Einflussgrößen aufgrund von Grundgesetzen der Mechanik und aufgrund von bereits vorhandenen Informationen über funktionelle Zusammenhänge zwischen den Variablen.

- Mischstrategien

## Anthropometrie

### Grundlagen

Anthropometrie:	Meßverfahren zur Bestimmung von mechanischen Eigenschaften des Bewegungsapparats

mechanische Eigenschaften des Bewegungsapparats:

- Längenmaße (z.B. Körpergröße, Gliederlängen und -umfänge)

- Gewichte (z.B. Körpergewicht, Gewicht einzelner Körperteile)

- geometrische Massenverteilung (Körperschwerpunkt, Massenträgheitsmoment)

- innere Geometrie des Bewegungsapparats (z.B. Hebelarme, Muskellängen)

- Festigkeitseigenschaften der Komponenten des Bewegungsapparats (z.B. Elastizität von Sehnen und Bändern)

(nach Ballreich/Baumann 1988, 81)

Anwendungsbeispiel für die Erhebung von Körpergröße und Gewicht:

Height and weight anthropometric parameters of 1968 Olympic athletes (Kreighbaum/ Barthels 1985, 55)

### Körpermodelle

Die experimentelle Bestimmung der Lage des Körperschwerpunkts und der Massenträgheitsmomente ist sehr aufwendig (vgl. Ballreich/Baumann 1988, 81f). Deshalb wird häufig die analytische Methode verwendet, bei der die Körperteile auf Segmente abgebildet und die Größen rechnerisch ermittelt werden.

Beispiel eines Körpermodells: das 15-Segment-Modell von Hanavan

Geometrisches Modell des menschlichen Körpers (nach Hanavan, 1964)

Beispiel für statistische Mittelwerte für die Teilmassen und Schwerpunktsradien der einzelnen Segmente:

| Segment | mi in % m | ri in % li |
| --- | --- | --- |
| Kopf | 7 | 50 |
| Rumpf | 43 | 44 |
| Oberschenkel | 14 | 44 |
| Unterschenkel | 4,5 | 42 |
| Fuß | 1,5 | 44 |
| Oberarm | 2,7 | 47 |
| Unterarm | 1,6 | 42* |
| Hand | 0,7 |  |
| Kopf und Rumpf | 50 |  |
| Bein | 20 |  |
| Arm | 5 |  |
| * bezogen auf die Unterarmlänge |  |

(Baumann 1988, 84)

### Markieren von Versuchspersonen

Für biomechanische Analysen müssen vor den Filmaufnahmen an wichtigen Körperstellen Markierungen auf den Versuchspersonen aufgebracht werden. Als Markierung geeignet sind z.B. Klebepunkte von 1 cm Durchmesser, die sich farblich deutlich vom Untergrund abheben. Markiert werden die imaginären Durchstoßpunkte der Gelenkachsen auf der Haut (Gelenkpunkte), für die es genaue Definitionen gibt.

Körperansichten:

distal=	vom Rumpf entfernt gelegen

proximal=	näher dem Rumpf gelegen

lateral=	von der Körermitte entfernt gelegen

medial=	näher der Körpermitte gelegen

kaudal= 	fußwärts

ventral=	bauchwärts

dorsal= 	näher dem Rücken gelegen

Markierungspunkte

Kopf:	Ohrmitte

Schultergelenk:	4,9 cm distal der Acromionmitte

Ellenbogengelenk:	1,1 cm proximal des äußeren Gelenkspaltes

Handgelenk:	1,5 cm distal des Processus styloideus

Hüftgelenk:	3,0 cm proximal und 2,0 cm ventral der Prominenz des Trochanter major

Knie:	2,6 cm proximal des äußeren Gelenkspaltes

Sprunggelenk:	1,3 cm distal der Prominenz des Malloleus medialis

### Körperschwerpunkt (KSP)

Beispiele:

(Kreighbaum/ Barthels 1985, 71)

Bestimmung des KSP:

(Ballreich/Baumann 1988, 83)

m  yKSP = m1y1 + m2y2 + m3y3 + ... + m14y14

m  xKSP = m1x1 + m2x2 + m3x3 + ... + m14x14

Daraus ergeben sich die Schwerpunktkoordinaten:

(Baumann 1988, 83f)

## Elektromyografie

### Grundlagen

Elektromyografie:	Aufzeichnung der bei Muskelanspannung entstehenden elektrischen Phänomene (Ergebnis: Elektromyogramm (EMG))

Zweck des EMG:	Schlußfolgerungen auf die inneren Ursachen äußerlicher (biomechanischer) Phänomene ziehen.

Das Elektromyogramm als Indikator innerer Ursachen biomechanischer Phänomene.

(Willimczik 1983, 64)

### Funktionsweise

Über die motorischen Nervenfasern gelangt eine Erregung bis zur motorischen Endplatte (Bindeglied zwischen dem Ende der Nervenfaser und der Muskelfaser). Dort wird die Erregung auf die Muskelfaser übertragen und entlang der Muskelfaser weitergeleitet. Jede Erregung, die sich über die Muskelfaser ausbreitet, verursacht durch die sog. elektromechanische Kopplung eine Kontraktion.

Verknüpfung von Erregungen auf motorischen Nervenfasern und Muskelfasern innerhalb einer "motorischen Einheit".

(Willimczik 1983, 68)

Durch diese Erregung entsteht eine Potentialdifferenz, die sog. Depolarisation, die die Ursache für das Fortschreiten der Bewegung entlang der Muskelfaser ist. Diese Spannungsänderung ist durch die elektrolytische Leitfähigkeit des Körpers an der Hautoberfläche nachweisbar.

Die lokale Depolarisation einer Membran als Ursache einer fortschreitenden Erregung.

(Willimczik 1983, 68)

Entstehung des „biphasischen Aktionspotentials“ aus der Potentialdifferenz an zwei Ableitungselektroden

(Willimczik 1983, 70)

Ein EMG besteht aus der additiven Überlagerung zahlreicher Aktionspotentiale (Interferenzmuster).

Zeitlicher Verlauf eines einzelnen Aktionspotentials

Aktionspotentiale der

- motorischen Einheit

- motorischen Einheit

- motorischen Einheit

Interferenzmuster als Summe aller Aktionspotentiale aller aktiven motorischen Einheiten

Schematische Darstellung des Entstehens eines Interferenzmusters aus der Überlagerung einzelner Aktionspotentiale gleichzeitig erregter motorischer Einheiten

(Willimczik 1983, 72)

Elektromyographie als Methode zum Nachweis physiologischer Ursachen biomechanischer Phänomene

I:	Zu untersuchendes Phänomen

II: 	Physiologischer Ursachen-Wirkungs-Mechanismus

III: 	Anwendung der Registriermethode und Gewinnung wissenschaftlicher Aussagen.

(Willimczik 1983, 69)

### Messapparatur

Auf der Hautoberfläche werden zwei Elektroden angebracht, über die die bei der Erregung auftretenden Spannungsunterschiede (meist in Bezug auf eine neutrale Elektrode) abgeleitet werden. Voraussetzung für das Gelingen eines Oberflächen-EMGs ist, dass der Hautwiderstand möglichst gering ist. Dazu muss die entsprechende Körperstelle von Haaren befreit und mit Alkohol von Fett gereinigt werden. Die Elektroden sollen in der Mitte des Muskels in Längsrichtung des Faserverlauf in einem Abstand von ca. 2-4 cm angebracht werden.

Das über die Elektroden abgeleitete Signal muss verstärkt werden und kann anschließend z.B. über ein Oszilloskop angezeigt und auf einem PC registriert werden.

Notwendige Geräteausstattung zur Registrierung von Elektromyogrammen.

(Willimczik 1983, 77)

### Auswertung

Analysemöglichkeiten des Roh-EMGs (hauptsächlich zur intraindividuellen Analyse):

- wann setzt welcher Muskel mit der Aktivierung ein (Sequenzierung)

- Einflüsse auf das Aktivierungsmuster durch Ermüdung

- Koaktivierung von Antagonisten

Weiterverarbeitung und Quantifizierung (interindividuelle Vergleichsmöglichkeiten):

- Hochpaß-Filterung (z.B. zur Elimination der Herzfrequenz)

- Gleichrichtung

- Tiefpaß-Filterung (Glättung des Signals)

- Relativierung an der Maximalkraft

### Anwendungsbeispiele

Veränderung gleichzeitig an zwei Muskeln abgeleiteter Elektromyogramme während einer ermüdenden dynamischen Muskelarbeit.

a) 3 sec nach Beginn der dynamischen Arbeit - b) 2 sec vor Abbruch der dynamischen Arbeit wegen Erschöpfung nach 1 Minute und 45 Sekunden (Kraftverlauf nur unwesentlich verändert).

(Willimczik 1983, 73)

Aktivierungsmuster der Beinmuskeln auf dem Ruderergometer.

A schematic outline of muscle actions as occuring in a sequential order during pushoff.

(Ingen Schenau et al. 1990, 644)

Optimal stimulation pattern for a mathematical model incorporating 6 muscle groups, performing a squatting jump from a prescribed static position as obtained from direct dynamics simulation.

(Ingen Schenau et al. 1990, 646)

## Kinemetrie

### Grundlagen

Kinemetrie = Messung von kinematischen Merkmalen (= raum-zeitlichen Veränderungen)

direkte Verfahren:

Ermittelte Messgröße kann sofort verarbeitet und dargestellt werden.

- Zeitmessung

- Wegmessung

- Geschwindigkeitsmessung

- Beschleuningungsmessung

- Winkelmessung

optische Verfahren:

Betrachtetes Objekt wird auf ein Modell abgebildet. Die Messungen werden am Modell vorgenommen.

- Fotografie (Speicherung des Bildes auf fotochemischer Schicht)

- Videografie (Speicherung des Bildes auf fotoelektrischer Schicht)

(nach Ballreich/Baumann 1988, 90)

### Zeitmessung mit Lichtschranken

Zeitbestimmung durch ereignisgesteuertes Starten und Stoppen einer Uhr

Funktionsweise

Bei Unterbrechung eines direkten oder reflektierten Strahlengangs wird ein Schaltimpuls gegeben, der eine elektronische Uhr startet oder stoppt.

Messablauf

- Aufbau der Lichtschranken und der gegenüberliegenden Reflektoren

- Verbinden der Lichtschranken untereinander und an eine Stoppuhr oder über ein Interface an den Computer

- Starten des Software-Programms

- Beginn der Messung durch Auslösen der ersten Lichtschranke oder Fremdsignal

- Ende der Messung durch Auslösen der letzten Lichtschranke

Beispiele

- Phasenanalyse im 100m-Sprint durch Lichtschrankenmessung im Training (Beschleunigungsphase (0-30 m), Phase maximaler Geschwindigkeit (30-80 m), Phase der möglicherweise absinkenden Geschwindigkeit (80-100 m))

- Zeitmessung beim Skifahren

### Videometrie

Videometrie = Erfassung raum-zeitlicher Merkmale mit Videokameras

Funktionsweise

- Die geometrische Konfiguration des Objektes wird zu jedem Messzeitpunkt aufgenommen und auf eine Ebene abgebildet (analog: Speicherung der Raummerkmale als Stromverläufe; digital: Speicherung der Raummerkmale als Zahleninformationen).

- Interessierende Größen (z.B. Koordinaten der Gelenkpunkte) werden auf dem Modellbild bestimmt. Bei Aufnahme mit 2 Kameras aus unterschiedlichen Perspektiven (3D) können Raumkoordinaten berechnet werden.

- Anhand eines mitgefilmten Maßstabs (Eichmodell, Passpunktsystem) können die Modellwerte auf das Original zurückgerechnet werden.

- Aufgrund der zeitlichen Information der Kamera (zeitlicher Abstand zwischen den Bildern entspricht der reziproken Aufnahmefrequenz) können Geschwindigkeiten und Beschleunigungen berechnet werden.

Kamera-Merkmale

Wesentliche Merkmale der technischen Verwirklichung des optischen Verfahrens sind das räumliche und zeitliche Auflösungsvermögen, also die Möglichkeit, räumliche und zeitliche Einzelheiten eines bewegten Objektes voneinander zu trennen. Je nach Art der sportlichen Bewegung ist ein zeitliches Auslösungsvermögen von ca. 25-500 Bildern/sek gefordert und eine räumliches Auflösungsvermögen von mindestens 1 cm. Weiteres Kriterium ist die Bildschärfe, die abhängig von den Belichtungszeiten ist. Je kürzer die Belichtungsdauer, desto schärfer ist das Bild. Zu beachten ist dabei, dass bei kurzen Verschlusszeiten eine starke Belichtung nötig ist. Für die Analyse der meisten sportlichen Bewegungen sind kurze Belichtungszeiten von ca. 1/200 sek. ausreichend, für die Analyse sehr schneller sportlicher Bewegungen (z.B. Schlag im Badminton) sind kurze Belichtungszeiten von bis zu 1/2000 sek. nötig.

| Kamera | zeitliches Auflösungsvermögen | räumliches Auflösungsvermögen |
| --- | --- | --- |
| Videokamera | 25 B/s (50 Halbbilder/s) | 625 Zeilen (bei Aufnahme eines 2,5 m großen Objekts: 4 mm) |
| CCD-Kamera | 50-500 B/s | 256x256 Bildpunkte (bei Aufnahme eines 2,5 m großen Objekts: 10 mm) |

Anwendungsvorschriften

- Für höchstmögliche räumliche Auflösung ist die Einstellung des Bildausschnitts möglichst so zu wählen, dass das bewegte Objekt gerade noch zu sehen ist.

- Für möglichst geringe Verzerrungen soll der Kameraabstand vom Messobjekt möglichst groß sein.

- Bei 2D-Analysen soll die Bildebene parallel zur Objektebene sein.

- Bei 3D-Analysen sollen die zwei Kameras in einem Winkel von ca. 90° aufgestellt werden.

- Die Passpunktsysteme müssen für zweidimensionale Aufnahmen mindestens vier Punkte auf der Ebene (zwei Achsen), für dreidimensionalen Aufnahmen mindestens sechs Punkte (drei Achsen) enthalten.

Messablauf

- Schaffung ausreichender Lichtverhältnisse für die Aufnahme

- Aufstellen und Fixieren der Kamera(s)

- Kalibrierung der Kameras (Aufnahme eines Passpunktsystems)

- Markieren der Versuchsperson

- Aufnahme der Bewegung

- Speicherung der Daten

Bewegungsanalyse

- In jedem Einzelbild müssen alle interessierenden Objektpunkte markiert werden (z.B. bei einer 5sekündigen Aufnahme mit 25 Hz von 3 Gelenken insgesamt 375 Punkte).

- Umrechnung der Bildkoordinaten in Objektkoordinaten.

- Berechnung der weiteren kinematischen Merkmale.

- Darstellung der Ergebnisse in Form von Strichmännchen, Diagrammen, Tabellen u.ä.

Beispiele

Analysen im Fußball

## Dynamometrie

Dynamometrie =	Messung von äußeren Kräften, die an der Köperperipherie als Reaktionskräfte auftreten

allgemeine Funktionsweise

Die verformende Wirkung der Kraft an elastischen Körpern wird zur Messung genutzt. Die mechanische Verformung wird in eine elektrische Größe umgewandelt, z.B. über

- Dehnungsmessstreifen: Draht ändert auf Zug seinen elektrischen Widerstand oder

- Quarzkristalle (piezoelektrischer Effekt): Kristalle ändern auf mechanischen Druck ihre elektrische Ladung.

Dehnungsmessstreifen

- Basiert auf dem Verhalten halbleitender Elemente, bei Dehnung oder Stauchung ihren Widerstand zu ändern.

- Widerstandsänderung wird in Spannungsänderung umgewandelt.

- Spannungsänderung ist der Kraftänderung proportional, daher kann nach einer Eichung die Kraft bestimmt werden.

Dehnmessstreifen (Willimczik 1983, 41)

- Beispiele:	Messplattform, Startblockdynamometer, Reckdynamometer, Skidynamometer, Ruderdynamometer

Kistler-Kraftmessplatte (KMP)

- Basiert auf dem piezoelektrischen Effekt.

- Elektrische Ladungen der Kristalle werden über einen Ladungsverstärker verstärkt und in Spannung umgewandelt.

- Spannungsänderung ist der Kraftänderung proportional, daher kann nach einer Eichung die Kraft bestimmt werden.

- Messung von Reaktionskräften in x-, y- (horizontal) und z-Richtung (vertikal)

- Messung des freien Moments Mz in vertikaler Richtung

- Bestimmung des Kraftangriffspunkts (Koordinaten ax und ay bezüglich der Plattenmitte)

Kraftmessplatte (nach Ballreich/Baumann 1988, 101)

Messablauf

- Aufnahmefrequenz und -dauer sinnvoll wählen (Abwägen zwischen Messqualität und Speicherbedarf der Messdaten)

- Messbereich („Range“) des Ladungsverstärkers auf zu erwartenden Kraftbereich optimal einstellen (evtl. durch Vorversuche)

- „Reset“ des Ladungsverstärkers vor jeder Messung

- präzise Anweisungen an die Versuchsperson

- Messung starten

- Messdaten speichern

Bewegungsanalyse

- Direkte Resultate der Messung sind Kraft-Zeit-Verläufe von Fx, Fy, und Fz, Kraftangriffspunkt und resultierendes Moment.

- Bestimmung von Kraftmaxima, -minima, mittleren Kräften.

- Berechnung weiterer Merkmale, z.B. Kraftstöße, Impulse, Kontaktzeiten,  Geschwindigkeiten des Körperschwerpunkts, Sprunghöhe, etc.

- Darstellung der Ergebnisse in Form von Diagrammen, Tabellen u.ä.

Beispiele

- Messung von Reaktionskräften am Boden beim Stehen, Gehen, Laufen und Springen

- Messung von Kräften auf das Stemmbrett im Ruderboot

- Messung der Bodenreaktionskräfte im Badminton

- Absprungkräfte beim Weitsprung

- Bodenreaktionskräfte bei Strecksprüngen

## Computergestützte Auswerteverfahren

Mit Hilfe von computergestützten Auswerteverfahren kann die Analyse von Messdaten erheblich vereinfacht und beschleunigt werden.

Dazu müssen die Messdaten digitalisiert und auf einen Computer übertragen werden.

Merkmale

- automatische Punktverfolgung bei der Analyse von Videobildern (Tracking)

- automatische Berechnung kinematischer Merkmale (z.B. Orts-, Geschwindigkeits-, Beschleunigungsmerkmale)

- automatische Berechnung dynamischer Merkmale (z.B. Kraft-Zeitverläufe, Kraftstöße)

- KSP-Bestimmung

- Speicherung aller Daten

- Grafikerstellung

- multimediale Präsentation der Ergebnisse

# Weitere Aspekte biomechanischer Messungen

## Die Modellmethode

Modell:	verkürztes pragmatisches Abbild der Wirklichkeit

Arbeitsschritte der Modellmethode

(Ballreich/Baumann 1988, 113)

Problemformulierung

- wovon ist etwas Modell (Modelloriginal), wozu ist es Modell (Modellzweck), für wen ist es Modell (Benutzerbezug)

Modellkonstruktion

- datenbasiertes Konzept (Auswahl einer möglichst umfassenden Menge potentieller Einflussgrößen) oder theoriebasiertes Konzept (Informationen über Modellvariablen liegen bereits vor)

- deterministische Form (eindeutige Bestimmbarkeit der Zielgröße über die Einflussgrößen) oder indeterministische Form (nicht alle Einflussgrößen berücksichtigt)

- Identifikation und Auswahl der Einflussgrößen nach dem datenbasierten oder theoriebasierten Konzept

- Datenbeschaffung (empirische Datenerhebung in einem Experiment)

- Erstellung der Relationen zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen (beim theoriebasierten Ansatz mit Hilfe bekannter Gesetzmäßigkeiten, beim datenbasierten Ansatz mit Hilfe von Regressionsanalysen)

Modellüberprüfung und -überarbeitung

- Test auf Gültigkeit des Modells (Grad der Übereinstimmung zwischen beobachtetem und errechnetem Zielgrößenwert

- evtl. Überarbeitung (Revision) des Modells

Modellsimulation

- Experiment mit dem Modell (Informationen über die Zielgröße durch Variation der Einflussgrößen im Modell). Beispiele: Wie ändert sich die Weitsprungleistung durch Erhöhung der Anlaufgeschwindigkeit um 0,1 m/s? Die Variation welcher Einflussgrößen erzeugt eine lohnende Verbesserung der Zielgröße? Entwicklung neuer Techniken.

## Vergleich zwischen Bewegungssehen und biomechanischer Messung

| Vergleichskriterien | Bewegungssehen | Biomechanische Messung |
| --- | --- | --- |
| Beobachtungsgegenstand Messobjekt | Bewegungsqualitäten kinematische Merkmale | (bedingt Bewegungsqualitäten) kinematische Merkmale dynamische Merkmale |
| Beobachtungs-/ Messgenauigkeit | Rangskalenniveau Zeiten: + Geschwindigkeiten: + Winkel: - | metrisches Niveau i.a. hinreichende Messgenauigkeit |
| Rückwirkungsgrad | rückwirkungsfrei | bei Wettkampfanalysen rückwirkungsfrei, i.a. rückwirkungsarm |
| Informationszeitpunkt | Schnellinformation | bedingt Schnellinformation, i.a. Spätinformation |

+:	hohe Übereinstimmung zwischen biomechanischem Messwert und „Beobachtungs“-Schätzwert auf dem Niveau einer Rangskala

-:	geringe Übereinstimmung zwischen biomechanischem Messwert und „Beobachtungs“-Schätzwert auf dem Niveau einer Rangskala

(Ballreich/Baumann 1988, 171)

Bewegungssehen:

- Bewegungssehen ist trainierbar.

- Genauigkeit des Bewegungssehens in der Trainingssteuerung oft ausreichend (Anweisungen wie „etwas mehr“, „viel schneller“, etc. sehr effektiv).

- Leistungsbestimmende räumliche Bewegungsstruktur ist per Bewegungssehen nur ungenau beobachtbar.

- Biomechanische Anweisungen sollen sich auf beobachtbare Merkmale beziehen.

- Schnellinformation (Information innerhalb der psychischen Präsenzzeit von ca. 10 - 60 Sekunden) möglich.

Biomechanische Messung:

- Vorteile biomechanischer Messung: Genauigkeit, Objektivität, Speicherung und Präsentation der Ergebnisse; Kraftmessung möglich.

- Große Messgenauigkeit (metrische Skala) bei geringen Intensitätsunterschieden wichtiger Einflußgrößen nötig (z.B. exakte Technikanalyse). Für die Trainingssteuerung ist es ausreichend, wenn die Auflösung der Messung größer ist als der Intensitätsunterschieds eines Beobachtungsmerkmals.

- Rückwirkung der Messung auf das psychophysische Verhalten v.a. in Laborsituationen (schlecht steuerbar)

- Bei den meisten Messungen ist biomechanische Schnellinformation möglich, jedoch nicht bei der Videometrie.

Literatur:

[1]-	Ballreich, R./ Baumann, W.: Grundlagen der Biomechanik des Sports. Stuttgart 1988.

[2]-	Kassat, G.: Biomechanik für Nicht-Biomechaniker. Alltägliche bewegungstechnisch-sportpraktische Aspekte. Bünde 1993.

[3]-	Kollath, E.: Digitale Bildverarbeitung - Möglichkeit zur Analyse von Bewegungsabläufen im Sport. In: Sport und Informatik. Schorndorf 1990, 61-73.

[4]-	Kreighbaum, E./ Barthels, K.: Biomechanics: a qualitative approach for studying human movement. Minneapolis, 1985.

[5]-	Willimczik, K.: Grundkurs Datenerhebung 1. Ahrensburg 1983.

[6]-	Willimczik, K.: Biomechanik der Sportarten. Reinbek 1989.

# Text boxes

Übersichtsdarstellung einer schrittweisen Bestimmung biomechanischer Einflussgrößen der Flughöhe H2

F(N)

t(s)

Mean muscle activation patterns of 10 experienced jumpers.

(Ingen Schenau et al. 1990, 643)

Ballreich/Baumann 1988, 86

Beispiel eines dreidimensionalen Passpunktsystems (Frischholz/Spinnler 1993)

Schussbewegung von der Seite

Geschwindigkeitsverlauf von Hüfte, Knie, Knöchel und Fußspitze bei der Schussbewegung in m/s

Schussbewegung von hinten (mit Trajektorien der Fußspitze)

Geschwindigkeitsverlauf von Hüfte, Knie, Knöchel und Fußspitze bei einem Spannstoß des Nationalspielers L.M. (Willimczik 1989, 424)

Zeitlicher Verlauf der Bodenreaktionskraft quer zu Bewegungsrichtung (Fx), in der Bewegungsebene (Fy) und in der Senkrechten (Fz); G=Körpergewicht des Spielers; links: Clear aus dem Umsprung, rechts: Clear aus dem Stand im Stemmschritt	(Willimczik 1989, 448)

(Willimczik 1989, 171)

Gute Ausführung (nach Ballreich/Baumann 1988, 147)

Schwächere Ausführung (nach Ballreich/Baumann 1988, 148)

Mexico Olympics 1968

dorsal